KCW-PT-A10型电源安装、操作说明

电源的调整和设定

调整和设定

- 接入电源前，先按下控制器上保护短路开关按钮，并检查高压输出端引线安装是否正确、牢固。严禁空载情况下，启动电源。

- 接入电源，自动延时检测并有高压输出，此时外接运行指示灯亮绿灯。

- 调节输出电压调节旋钮，调节到所需的高压功率和电压。

- 调节保护调节旋钮，先将旋钮逆时针方向缓慢调节到保护指示灯亮，再顺时针方向缓慢调节到保护指示灯亮，此时将电压设定旋钮定格在保护指示灯上下限两位移的中间。（即两端保护指示灯熄灭的中间位置）。注意：距离逆时针保护指示灯亮的地方越近，保护灵敏度越高，反之，距离顺时针保护指示灯亮的地方越接近，保护灵敏度越低。

- 弹开短路保护开关按钮，此时保护接入设定完毕。

- 电源的输出功率设定不得超过额定功率的70~80%，并保证有良好的通风和散热，必要时机箱须配置风机以保证其工作稳定性。

2、保护特性

- 开机自动延时检测若正常即输出高压，若负载及安装无误则进入稳定的工作状态，外接指示灯亮绿灯。

- 工作中当发生短路、过流、严重拉弧或开路等状况，控制器的保护电炉启动，切断高压输出，此时外接指示灯亮熄灭，经延时（设定10秒左右）后可恢复工作。

- 对工作了一段时间的设备，建议定期清洗负载（电场），以保持电源稳定的工作状态，当由此引起的电源反复保护，可以按调整和设定的步骤重新进行操作或进行故障排除。